## Slide 1: בטיחות במעבדת חשמל ואלקטרוניקה
הוכן ע"י א.ב בטיחות

## Slide 2
הוראות בטיחות אלה יחולו על כל סטודנט שנכנס למעבדה.
סטודנט לא יורשה לבצע מעבדה ולהשתתף בקורס, אלא אם קרא את נוהל הבטיחות למעבדה
והבין הוראות אלה.
חתם על התצהיר המצ"ב בסוף התדריך והעבירו למדריך המעבדה של הקורס אליו שובץ
הוכן ע"י א.ב בטיחות
נוהל בטיחות | בטיחות במעבדות המכללה | מס' נוהל : 11-06-15 SA

## Slide 3: כללי
העבודות במעבדות לציוד אלקטרוניקה וחשמל כרוכות בטיפול במכשירים גלויים עם מגעים חשופים של רכיבים חשמליים בעודם נושאים מתח חי.
חוסר המודעות לסיכוני המתחים המסוכנים
שקיימים במכלולי הציוד והימנעות משימוש בשיטות הגנה ובציוד מגן אישי גורמים לתאונות ומקרים מסוכנים.

## Slide 4: סיכונים פוטנציאלים
סיכוני חשמל: מגע עם מעגלים גלויים וחלקי ציוד תוך כדי טיפול בהם, חשמל סטטי.
סיכונים תהליכיים: התפוצצויות של רכיבים כגון קבלים בגלל עומס יתר.
סיכונים ארגונומיים: קשורים לעבודה ממושכת מול מחשב (ראייה, ישיבה לא נכונה וכו').
סיכוני פגיעה: טלטול ידני של פריטי ציוד, החלקה, כוויה וכד'.
סיכוני חשיפה לחומרים: בעת ביצוע הלחמה, נדפי עופרת, קדמיום,וכו'.
קרינה אלקטרו מגנטית: שדות חשמליים הנוצרים בציוד בתדר נמוך (ELF ) וכד'.

## Slide 5
כניסה למעבדה וכללי התנהגות:
כניסה למעבדה תתאפשר רק לאחר כניסת המדריך ו/או הימצאותו במעבדה.
הכניסה למעבדה רק בנעליים סגורות.
במעבדה קיימים 3 מפסקי חירום אדומים (בשלוש פינות המעבדה) ומפסק חרום אחד למכונת המתיחה. עליך להכיר את מקום הימצאותם למקרה חירום.
לחצני החירום במעבדה מיועדים לניתוק מתח החשמל בבתי התקע ולחיצה עליהם תהיה במקרים הבאים:
* שריפה.
* התחשמלות.
* לא תיעשה במזיד כל פעולה העלולה לסכן חיי אדם.
אין להישען על מכשירים/ציוד, אין להניח ציוד או חפצים על גבי מכשירים אחרים.
אין לגעת במתגים, אין לחבר מכשירים לחשמל ואין להפעיל מכשירים ללא קבלת אישור מהמדריך.
הוכן ע"י א.ב בטיחות

## Slide 6: במקרה של התחשמלות
דאג לניתוק הנפגע ממתח החשמל.
הודע לביטחון
דאג למתן טיפול ראשוני:
  בצע החייאה (במידת הצורך)
  שמור על חום גופו של הנפגע
הרחק אחרים מהציוד החשמלי
בסיום האירוע, דווח לממונים

## Slide 7: סוף מעשה במחשבה תחילה איזהו החכם – הרואה את הנולד ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
הוכן ע"י א.ב בטיחות