שאלה 1:

א.	רשום משוואה מאוזנת של תגובת חמצון/חיזור Fe+2  עם Cr2O7-2.

- כיצד תראה עקומת הטיטרציה?

- מה הן האלקטרודות בהן יש להשתמש למעקב פוטנציומטרי במהלך הטיטרציה?

שאלה 2

חשב את הריכוז ואת pKa   של החומצה החלשה לפי עקומת הטיטרציה הנתונה.

תשובה: [HA] = 0.02M, pKa = 6.3

שאלה 3

תאר באופן סכמטי אלקטרודת ייחוס. הקפד לסמן את כל מרכיביה. רשום את הריאקציה  האלקטרודית המתאימה ואת משוואת פוטנציאל חצי התא.

שאלה 4

תאר סכימה מכשירית לביצוע טיטרציה פוטנציומטרית של חומצה – בסיס כולל תא הטיטרציה. הקפד לסמן את כל מרכיביה וסוג האלקטרודות.

שאלה 5

נתונה עקומת טיטרציה של תערובת HCl+HAcO . סמן על הגרף לאיזו חומצה מתייחסת כל נקודת פיתול. מהu הם הערl של  ה-pKa שניתן להעריך בעזרת העקומה? תשובה: pKa =5

שאלה 6

א.     תאר סכימה מכשירית (כולל תא הטיטרציה) לביצוע טיטרציה פוטנציומטרית של   Cr2O7-2          עם   Fe+2. הקפד לסמן את כל מרכיביה וסוג האלקטרודות.

ב.    בטיטרצית Fe+2 עם דיכרומט קיבלת נעלם של Fe+2 בבקבוק מדידה של 250 מ"ל. כדי לטטר 10.0 מ"ל של דיכרומט בריכוז 0.0300M נצרכו 26.6 מ"ל של ברזל דו-ערכי שקיבלת כנעלם. חשב כמה מ"ג קיבלת בבקבוק מדידה? תשובה: m(Fe2+) = 943.7 mg

- הסבר מדוע מוסיפים H3PO4 ו- H2SO4  בטיטרצית     .Cr2O7-2 /  Fe+3

שאלה 7

בטיטרציה חומצה/בסיס התקבלה עקומת הטיטרציה הבאה:

נפח הנעלם היה 20.00 מ"ל (מתוך בקבוק מדידה של 250 מ"ל) והוא הכיל תערובת של H3PO4+HCl או תערובת של NaH2PO4+H3PO4.

- קבע את תערובת הנעלם   תשובה: H3PO4+HCl

- חשב כמה מ"ג יש מכל מרכיב בבקבוק המדידה.

תשובה: m (H3PO4) = 2.450gr, m (HCl) = 0.9117gr

שאלה 8

בטיטרציה חומצה/בסיס התקבלה עקומת הטיטרציה הבאה:

נפח הנעלם היה 20.00 מ"ל (מתוך בקבוק מדידה של 100 מ"ל) והוא הכיל תערובת של H3PO4+HCl או תערובת של NaH2PO4+H3PO4.

- קבע את תערובת הנעלם. תשובה: NaH2PO4+H3PO4

- חשב כמה מ"ג יש מכל מרכיב בבקבוק המדידה.

תשובה: m(H3PO4) = 980.0 mg, m(NaH2PO4) = 600.0 mg

שאלה 9

- רשום מהן האלקטרודות בהן יש להשתמש למעקב פוטנציומטרי בטיטרצית חומצה בסיס.

- רשום מהן האלקטרודות בהן יש להשתמש למעקב פוטנציומטרי בטיטרציה של ברזל דו ערכי ע"י תמיסת דיכרומט.

- מהי אלקטרודת קלומל רוויה? רשום את מרכיביה.

- מהו הגודל הפיסיקלי שמודדים בטיטרציה פוטנציומטרית?

- צייר באופן סכמטי עקומת טיטרציה פוטנציומטרית של חומצה בסיס. סמן את הצירים ואת מיקום הנקודה האקוויולנטית.

שאלה 10

נתונות שתי תמיסות של חומצות שונות, כל אחת בריכוז mM 20.0. ערכי ה-  pH של התמיסות הינם: 4.00 ו- 1.70.

- מה ניתן לומר על חוזק כל אחת מהחומצות (חזקה, חלשה) ?

- חשב את ה-  Ka במידה וניתן. תשובה: Ka = 5.10-7 (של זו ב-pH=4.00).

שאלה 11

תמיסה של חומצה אצטית בנפח 100 מ"ל וריכוז  mM 50.0 מטוטרת עם תמיסת NaOH mM100.

Ka של חומצה אצטית הוא: 1.75x10-5

- חשב את ה - pH לפני התחלת הטיטרציה. תשובה: pH = 3.03

- חשב את ה - pH בנקודה הסיום של הטיטרציה. תשובה: pH = 8.64