תרמודינאמיקה – פתרון תרגיל מספר 2

- נביע את המקדם הויריאלי השלישי של הפיתוח לפי הלחץ d’ ע"י המקדמים הויריאלים של הפיתוח לפי הנפח:

נציב את התוצאות בפיתוח לפי הלחץ:

כעת נוכל להשוות למקדמים בפיתוח לפי הנפח:

- נעזר בזהות:

עבור גז ואן דר ואלס:

- מתוך המשוואה שראינו בכיתה:

- על פי משוואת ואן דר ואלס :

נחשב את מסלול :

בדרך מ-A  ל-B  dV=0 כאשר V=V1:

בדרך מ-B  ל-C  dT=0 כאשר T=T2:

ולכן סה"כ במסלול נקבל שהשינוי בנפח הינו:

נחשב את מסלול :

כמו שעשינו בתרגיל כיתה יש למצוא את משוואת הישר AC ע"מ לקבל קשר בין V ל-T ואז נשאר עם אינטגרל חד מימדי.

נציב בביטוי לדיפרנציאל הלחץ:

קיבלנו שלושה אינטגרלים:

נציב את הכל ביחד באינטגרל:

קיבלנו בשני המסלולים את אותו הפיתרון, או במילים אחרות האינטגרל על המסלול הסגור ABC מתאפס, ולכן ניתן להסיק כי הלחץ היא פונקצית מצב של המערכת.

- א. נעביר את a,b ליחידות הרלוונטיות:

הפתרון שהתקבל עבור הגז לפי משוואת הגזים האידאליים:

בעזרת תוכנת מתמטיקה קיבלתי את שלושת הפתרונות הבאים:

כמובן שהפתרון היחיד ההגיוני פיזיקלית הוא הפתרון השלישי.

כעת נבדוק אם אנחנו מגיעים לתוצאה זו ע"י הפתרון האיטרטיבי, כמובן שכניחוש מושכל אנו ניקח את הפתרון שמצאנו לפי משוואת הגזים האידאליים ואיתו נעבוד עד להתכנסות שלושה איברים אחרי הנקודה:

ניתן לראות שכבר באיטרציה השניה התשובה מתכנסת לתשובה שקיבלתי במתמטיקה והמשך האיטרציה מראה שעבור דיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה התשובה היא קבועה ושווה ל -

# Text boxes

V1

V2

T1

T2

T

V

A

B

C

I

II

II