תרמודינאמיקה – פתרון תרגיל מספר5

- א. החום הדרוש להמיס את כל הקרח הינו   .
לעומת זאת, אם נקרר את כל התה עד לטמפרטורה C00 נקבל: 
כלומר, במים לא אצורה מספיק אנרגיה כדי להמיס את כל הקרח.המצב הסופי של המערכת אם כך הוא מים וקרח בש"מ בתערובת ב C00.
ב. כמות הקרח שהותך מתקבלת ע"י שימוש בכל האנרגיה שהיתה אצורה במים וחלוקתו בחום הסגולי של הקרח:  
השינוי הכולל באנטרופיה מתקבל מקירור המים ומהתכת הקרח  כאשר
ו 
ובסה"כ

- נחשב תחילה את הטמפרטורה הסופית:

נשתמש בחוק השני:

  - שינוי האנטרופיה של הכספית:

  - שינוי האנטרופיה של המים והקלורי מטר:

  - השינוי הכולל:

- 5. עבור גז אידאלי:

6 הפתרונות הם:

- (S < 0

- (S > 0

- (S > 0

- (S < 0

- (S < 0

- (S > 0

- (S < 0

- (S > 0