תרמודינאמיקה – פתרון תרגיל מספר 6

- ניצולת (הקירור) מתקבלת ע"י

5. נעזר בתרשים

א. בנקודה a אנו יודעים את p ו T ולכן נקבל את V ע"י

בנקודה b הטמפרטורה עדיין שווה ל 500K, והגז הכפיל את נפחו כלומר:

בהתפשטות אדיאבטית, אנו יודעים כי  קבוע ולכן

ואת הלחץ נקבל כרגיל ע"י

לבסוף, את הנפח ב d נקבל שוב מתנאי ההתפשטות האדיאבטית מ d ל a

ב. בהתפשטות האיזותרמית U=0 .

בהתפשטות האדיאבטית 0=Q.

לסיכום

ג. יעילות המעגל מתקבלת ע"י

6. א.נצילות המכונה ההפיכה:

ב. כדי לקבל אותה נצילות ממכונה שטמפרטורת המאגר הקר שלה היא 300K: